## Slide 1: CBUS
There are n passengers 1, 2, …, n. The passenger i want to travel from point i to point i + n (i = 1,2,…, n). There is a bus located at point 0 and has k places for transporting the passengers (it means at any time, there are at most k passengers on the bus). You are given the distance matrix c in which c(i,j) is the traveling distance from point i to point j (i, j = 0,1,…, 2n). Compute the shortest route for the bus, serving n passengers and coming back to point 0.
Input
Line 1 contains n and k (1 ≤ n ≤11,1 ≤ k ≤10)
Line i+1 (i = 1, 2,…, 2n+1) contains the (i − 1)th line of the matrix c (rows and columns are indexed from 0, 1, 2,.., 2n).
Output
Unique line contains the length of the shortest route.

## Slide 2: CBUS
stdin | stdout
3 2 0 8 5 1 10 5 9 9 0 5 6 6 2 8 2 2 0 3 8 7 2 5 3 4 0 3 2 7 9 6 8 7 0 9 10 3 8 10 6 5 0 2 3 4 4 5 2 2 0 | 25

## Slide 3: CBUS - Hint
Áp dụng kỹ thuật quay lui để duyệt tất cả các phương án, kết hợp Branch and Bound để loại bỏ các tính toán dư thừa
Biểu diễn lời giải: x1, x2, . . ., x2n là chuỗi 2n điểm (hoán vị của 1, 2, . . ., 2n) đón – trả của hành khách trong hành trình xe bus.
Biến phụ trợ
  Mảng đánh dấu appear[1..2n], trong đó appear[v] = true có nghĩa giá trị v (từ 1 đến 2n) đã xuất hiện trong hành trình bộ phận.
  load: ghi nhận số hành khách đang có mặt trên xe (được tích lùy dần trong quá trình duyệt)
  Hàm Try(k) thử giá trị cho x[k]
  Với mỗi giá trị v hợp lệ gán cho x[k], thực hiện
  Cập nhật: load = load + 1 nếu v <= n (điểm đón) và load = load – 1 nếu v > n (điểm trả)
  cập nhật mảng đánh dấu appear[v] = true
  Nếu k = 2n thì ghi nhận một phương án, so sánh với phương án tốt nhất đã có và thực hiện cập nhật kỷ lục
  Ngược lại, gọi tiếp Try(k+1)
  Áp dụng phương pháp đánh giá cận dưới (giống bài toán TSP) để tăng tốc độ duyệt, bỏ qua các nhánh tính toán thừa

## Slide 4: Implementation
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define MAX 100
int N;// number of requests (1,2,...,N). Request i has pickup point i and drop-off point i + N
int cap;// number of places of the bus
int A[2*MAX+1][2*MAX+1];
int x[MAX];
int appear[MAX];// marking
int load;
int f;
int f_best;
int x_best[MAX];
int cmin;

## Slide 5
void input(){
scanf("%d%d",&N,&cap);
cmin = 1000000;
for(int i = 0; i <= 2*N; i++){
for(int j= 0; j <= 2*N; j++){
scanf("%d",&A[i][j]);
if(i != j && cmin > A[i][j]) cmin = A[i][j];
}
}
}
int check(int v, int k){
if(appear[v] == 1) return 0;
if(v >N){
if(!appear[v-N]) return 0;
}else{
if(load + 1 > cap) return 0;
}
return 1;
}

## Slide 6: Implementation
void solution(){
if(f + A[x[2*N]][0] < f_best){
f_best = f + A[x[2*N]][0];
for(int i = 0; i <= 2*N; i++) x_best[i] = x[i];
//printf("update best %d\n",f_best);
}
}

## Slide 7: Implementation
void TRY(int k){
for(int v = 1; v <=2*N; v++){
if(check(v,k)){
x[k] = v;
f += A[x[k-1]][x[k]];
if(v <= N) load += 1; else load += -1;
appear[v] = 1;
if(k == 2*N) solution();
else{
if(f + (2*N+1-k)*cmin < f_best)
TRY(k+1);
}
if(v <= N) load -= 1; else load -= -1;
appear[v] = 0;
f -= A[x[k-1]][x[k]];
}
}
}

## Slide 8: Implementation
void solve(){
load = 0;
f = 0;
f_best = 1000000;
for(int i = 1; i <= 2*N; i++) appear[i] = 0;
x[0] = 0;// starting point
TRY(1);
printf("%d",f_best);
}
void print(){
for(int i = 0; i <= 2*N; i++) printf("%d ",x_best[i]);
}
int main(){
input();
solve();
return 0;
}